# Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14.) képviseli: Dr. Derce Tamás polgármester, mint Megrendelő,

másrészről

Cégnév: VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft.

Székhely: 1045 Budapest Széchenyi tér 10

Cégjegyzékszám: 01-09-071531

Adószám: 10459278-2-41

Képviselő: Cseri László

mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNY: A Megrendelő „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére közvilágítási fejlesztési munkák elvégzésére” tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Vállalkozó lett.

A lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás „Ajánlattételi Felhívás” - ában, az „Ajánlatkérői Dokumentáció” - ban és az eljárás során tett „Ajánlat”-ban foglaltak jelen szerződés részét képezik.

1) A szerződés tárgya:

  - A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja Budapest IV. kerület Újpest területén a közvilágítás bővítését, fejlesztését 40 darab közterületi világítótest telepítését vállalkozási szerződés keretein belül a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában megjelöltek szerint. A tételes költségvetés jelen vállalkozási szerződés 3.2 pontjában található, és különösen az alábbi közterületeket érinti: Szigeti utcai lakótelep, Hajló utcai parkoló

  - Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és engedélyekben foglaltaknak megfelelően.

  - A Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben határidőre köteles elvégezni. A munkavégzést ill. az anyagfelhasználást a Megrendelő képviselője ellenőrzi. A beépített anyagok minőségét igazoló dokumentumokat a Vállalkozó a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni.

  - A Megrendelő jogosult a munkák folyamatos műszaki ellenőrzésére a munkanaplóba történő bejegyzésre.

  - Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételt követően a berendezéseket a közvilágítást üzemeltető cégnek ( BDK Kft.; ELMŰ Zrt.) átadni.

- Műszaki tartalom:

  - A jelen vállalkozási szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által átadott dokumentáció, a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során tett ajánlat és a Vállalkozó által készített egységár gyűjtemény képezi.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy az átadott dokumentációból az 1.1. pontban írott munka teljes körű teljesítéséhez valamennyi szükséges műszaki és mennyiségi információ birtokába került.

A Vállalkozó a kivitelezés során műszaki, mennyiségi paraméterek hiányára, illetve eltérésére, tervhiányra vagy tervhibára nem hivatkozhat.
Vállalkozó teljes körű kivitelezésre vállalkozik.

- Vállalkozási díj:

  - A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglalt egységárak szerint a konkrét megrendelésnek megfelelően jogosult vállalkozói díjra, számla ellenében

  - Az egységárak a következők:

| A tétel megnevezése |  | ME | anyag | díj | egységár a+d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aszfalt burkolat vágása járdán | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Aszfalt burkolat vágása úttesten | 1 | m | 0 | 400 | 400 Ft |
| Aszfalt járda (normál) bontása | 1 | m2 | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Aszfalt úttest (normál) bontása | 1 | m2 | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Aszfalt járda (vastag) bontása | 1 | m3 | 0 | 27 000 | 27 000 Ft |
| Aszfalt úttest (vastag) bontása | 1 | m3 | 0 | 30 000 | 30 000 Ft |
| Aszfalt járda (normál) készítése | 1 | m2 | 0 | 4 200 | 4 200 Ft |
| Aszfalt úttest (normál) készítése | 1 | m2 | 0 | 12 000 | 12 000 Ft |
| Aszfalt járda (vastag) készítése | 1 | m3 | 0 | 6 500 | 6 500 Ft |
| Aszfalt úttest (vastag) készítése | 1 | m3 | 0 | 13 000 | 13 000 Ft |
| Beton alap (normál) bontása járdán | 1 | m2 | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| Beton alap (normál) bontása úttesten | 1 | m2 | 0 | 4 500 | 4 500 Ft |
| Beton alap (vastag) bontása járdán | 1 | m3 | 0 | 2 800 | 2 800 Ft |
| Beton alap (vastag) bontása úttesten | 1 | m3 | 0 | 8 500 | 8 500 Ft |
| Beton alap (normál) készítése járdán | 1 | m2 | 4 200 | 2 000 | 6 200 Ft |
| Beton alap (normál) készítése úttesten | 1 | m2 | 5 500 | 8 500 | 14 000 Ft |
| Beton alap (vastag) készítése járdán | 1 | m3 | 6 500 | 4 200 | 10 700 Ft |
| Beton alap (vastag) készítése úttesten | 1 | m3 | 6 500 | 8 600 | 15 100 Ft |
| Beton járdalap, vagy gyeprács bontása | 1 | m2 | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Járdalap ép. járdán (meglévő lappal) | 1 | m2 | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Járdalap ép. járdán (új lappal) | 1 | m2 | 2 500 | 2 500 | 5 000 Ft |
| Járdalap ép. úttesten (meglévő lappal) | 1 | m2 | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Járdalap ép. úttesten (új lappal) | 1 | m2 | 800 | 1 800 | 2 600 Ft |
| Burkolat épületben (meglévő burkolattal) | 1 | m2 | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Burkolat épületben (új burkolattal) | 1 | m2 | 1 200 | 1 500 | 2 700 Ft |
| Egyéb burkolat (nem szilárd) építése | 1 | m3 | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| Járda szegély bontása | 1 | m | 0 | 550 | 550 Ft |
| Járda szegély készítése (meglévő kővel) | 1 | m | 0 | 1 200 | 1 200 Ft |
| Járda szegély készítése (új kővel) | 1 | m | 2 800 | 1 500 | 4 300 Ft |
| Portalanítás locsolással (víz díjjal) | 1 | m2 | 0 | 300 | 300 Ft |
| Simított betonfelület építése | 1 | m2 | 3 500 | 250 | 3 750 Ft |
| Útburkolati jelek újra festése | 1 | m2 | 0 | 500 | 500 Ft |
| Viacolor, vagy kockakő bontása | 1 | m2 | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Viacolor építés járdában (meglévő kővel) | 1 | m2 | 0 | 2 200 | 2 200 Ft |
| Viacolor építés járdában (új kővel) | 1 | m2 | 3 500 | 3 200 | 6 700 Ft |
| Viacolor építés úttesten (meglévő kővel) | 1 | m2 | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| Viacolor építés úttesten (új kővel) | 1 | m2 | 5 000 | 3 500 | 8 500 Ft |
| Beton szerkezet bontása | 1 | m3 | 0 | 15 500 | 15 500 Ft |
| Dúcolás építése, bontása | 1 | m2 | 200 | 350 | 550 Ft |
| Föld deponálása el és visszaszállítással | 1 | m3 | 0 | 12 600 | 12 600 Ft |
| Föld és egyéb törmelék elszállítása | 1 | m3 | 0 | 5 100 | 5 100 Ft |
| Föld visszatöltés géppel, tömörítéssel | 1 | m3 | 0 | 5 000 | 5 000 Ft |
| Föld visszatöltés kézzel, tömörítéssel | 1 | m3 | 0 | 2 200 | 2 200 Ft |
| Gépi földkitermelés I. - IV. talajban | 1 | m3 | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| Gépi földkitermelés V. talajban | 1 | m3 | 0 | 1 850 | 1 850 Ft |
| Gépi földkitermelés VI. talajban | 1 | m3 | 0 | 1 900 | 1 900 Ft |
| Homokágy készítése 20 cm vastagságban | 1 | m2 | 1 650 | 1 200 | 2 850 Ft |
| Ideiglenes gépkocsi átjáró építés bontás | 1 | db | 2 000 | 6 500 | 8 500 Ft |
| Ideiglenes kalodasor építése, bontása | 1 | m | 1 000 | 1 200 | 2 200 Ft |
| Ideiglenes korlátos átjáró építés bontás | 1 | db | 1 000 | 2 500 | 3 500 Ft |
| Kézi földkitermelés I. - IV. talajban | 1 | m3 | 0 | 7 500 | 7 500 Ft |
| Kézi földkitermelés V. oszt. talajban | 1 | m3 | 0 | 8 500 | 8 500 Ft |
| Kézi földkit. árokhoz I. - IV. talajban | 1 | m3 | 0 | 8 750 | 8 750 Ft |
| Kézi földkit. kábelárokhoz V. talajban | 1 | m3 | 0 | 10 500 | 10 500 Ft |
| Szennyezett talaj elszállítása | 1 | m3 | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Beépítéshez föld munkaterületre száll. | 1 | m3 | 3 500 | 4 500 | 8 000 Ft |
| Talajtömörségi vizsgálat | 1 | db | 18 000 | 6 500 | 24 500 Ft |
| Termőföld m. területre száll. terítése | 1 | m3 | 2 000 | 1 000 | 3 000 Ft |
| Útátfúrás + 160 mm KPE védőcső beépítés | 1 | m | 6 500 | 28 000 | 34 500 Ft |
| Útátfúrás + 200 mm KPE védőcső beépítés | 1 | m | 9 000 | 28 000 | 37 000 Ft |
| Sajtolás + 300 mm acél védőcső beépítés | 1 | m | 9 200 | 28 000 | 37 200 Ft |
| Sajtolás + 400 mm acél védőcső beépítés | 1 | m | 9 500 | 28 000 | 37 500 Ft |
| Vasbeton szerkezet bontása | 1 | m3 | 0 | 22 500 | 22 500 Ft |
| Vasbeton szerkezet készítése | 1 | m3 | 19 500 | 7 500 | 27 000 Ft |
| Védőkorlát készítése, bontása | 1 | m | 200 | 350 | 550 Ft |
| Zsaluzat építése és bontása | 1 | m2 | 800 | 120 | 920 Ft |
| H szekrény elbontása | 1 | db | 0 | 25 000 | 25 000 Ft |
| AHTR, kompakt tr. áll. ajtajának pótlása | 1 | m2 | 45 000 | 12 500 | 57 500 Ft |
| Csatlakozó szekrény beépítése (leág.) | 1 | db | 105 000 | 35 000 | 140 000 Ft |
| Csatlakozó szekrény beépítése (felfűzős) | 1 | db | 112 000 | 65 000 | 177 000 Ft |
| Csatlakozó szekrény bontása (leág.) | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Csatlakozó szekrény bontása (felfűzős) | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Csatlakozó szekrény csövezésének bontása | 1 | db | 0 | 100 | 100 Ft |
| Csatlakozó szekrény csövezésének építése | 1 | db | 6 500 | 6 500 | 13 000 Ft |
| Bordás lemez beépítése kábelcsatornába | 1 | m2 | 8 000 | 2 500 | 10 500 Ft |
| Acél kandeláber újramázolása kosarassal | 1 | m2 | 8 500 | 4 500 | 13 000 Ft |
| Acél kandeláber újramázolása | 1 | m2 | 6 500 | 2 850 | 9 350 Ft |
| Egyéb berendezések újramázolása | 1 | m2 | 6 500 | 2 850 | 9 350 Ft |
| Beton oszlop állítása (kisebbek) Pörgetett vb. 4 m alatt | 1 | db | 65 000 | 55 000 | 120 000 Ft |
| Beton oszlop állítása (közepesek) Pörgetett vb. 4-8 m | 1 | db | 115 000 | 75 000 | 190 000 Ft |
| Beton oszlop állítása (nagyobbak) Pörgetett vb. 8 m felett | 1 | db | 200 000 | 100 000 | 300 000 Ft |
| Beton oszlop bontása (kisebbek) | 1 | db | 0 | 25 000 | 25 000 Ft |
| Beton oszlop bontása (közepesek) | 1 | db | 0 | 39 000 | 39 000 Ft |
| Beton oszlop bontása (nagyobbak) | 1 | db | 0 | 44 000 | 44 000 Ft |
| Betonozás oszlopok beton alapjaihoz | 1 | m3 | 24 500 | 4 500 | 29 000 Ft |
| Betontest szétverése oszlopalapoknál | 1 | m3 | 0 | 30 000 | 30 000 Ft |
| Két oszlopú faoszlopok bontása (2 gyám) | 1 | db | 0 | 40 000 | 40 000 Ft |
| Két oszlopú faoszlopok bontása (4 gyám) | 1 | db | 0 | 65 000 | 65 000 Ft |
| Fa tartóoszlop állítása (kisebbek) | 1 | db | 45 000 | 35 000 | 80 000 Ft |
| Fa tartóoszlop állítása (nagyobbak) | 1 | db | 48 000 | 40 000 | 88 000 Ft |
| Faoszlop bontása (1 betongyám esetén) | 1 | db | 0 | 25 000 | 25 000 Ft |
| Faoszlop bontása (2 betongyám esetén) | 1 | db | 0 | 42 000 | 42 000 Ft |
| Faoszlop bontása (betongyám nélküli) | 1 | db | 0 | 22 000 | 22 000 Ft |
| KÖF feszítő kereszttartó felszerelése | 1 | db | 15 000 | 5 000 | 20 000 Ft |
| Kábel elhelyezés tartószerkezeten I. | 1 | m | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Kábel elhelyezés tartószerkezeten II. | 1 | m | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Kábel elhelyezés tartószerkezeten III. | 1 | m | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| KIF betongyám csere | 1 | db | 15 000 | 20 000 | 35 000 Ft |
| KIF egyes tartóoszlop helyrehúzása | 1 | db | 0 | 22 500 | 22 500 Ft |
| KIF faoszlop csere betongyámon | 1 | db | 32 000 | 35 000 | 67 000 Ft |
| KIF feszítőszigetelő csere | 1 | db | 2 000 | 850 | 2 850 Ft |
| KIF feszítőszigetelő felszerelés | 1 | db | 2 000 | 850 | 2 850 Ft |
| KIF függesztő horog és H2 felszerelése | 1 | db | 1 500 | 1 000 | 2 500 Ft |
| KIF gólyafészektartó felszerelése | 1 | db | 0 | 8 500 | 8 500 Ft |
| KIF gólyafészektartó leszerelése | 1 | db | 0 | 5 000 | 5 000 Ft |
| KIF ikeroszlop helyrehúzása | 1 | db | 0 | 55 000 | 55 000 Ft |
| KIF kereszttartó felsz. B jelű oszlopra | 1 | db | 18 000 | 5 500 | 23 500 Ft |
| KIF kereszttartó felsz. F jelű oszlopra | 1 | db | 18 000 | 5 500 | 23 500 Ft |
| KIF kereszttartó leszerelés | 1 | db | 0 | 5 000 | 5 000 Ft |
| KIF vezeték feszítő felsz. (2 rendszer) | 1 | db | 0 | 15 000 | 15 000 Ft |
| KIF műanyag távolságtartó felszerelése | 1 | klt | 0 | 20 | 20 Ft |
| KIF oszlopcsere B-…-1300-ra | 1 | db | 115 000 | 35 000 | 150 000 Ft |
| KIF régi típusú szigetelő leszerelése | 1 | db | 0 | 5 000 | 5 000 Ft |
| KIF sarokfeszítő fejszerk. II. felsz. | 1 | db | 6 500 | 5 000 | 11 500 Ft |
| KIF sarokt.-leág. fejsz. II. B 1300-ra | 1 | db | 6 500 | 5 000 | 11 500 Ft |
| KIF sarokt.-leág. fejsz. II. BB oszlopra | 1 | db | 6 500 | 5 000 | 11 500 Ft |
| KIF szig. vezetővégek rögz. B szlopon | 1 | db | 0 | 520 | 520 Ft |
| KIF szig. vezetővégek rögz. Bo szlopon | 1 | db | 0 | 550 | 550 Ft |
| KIF szig. vezetővégek rögz. F szlopon | 1 | db | 0 | 550 | 550 Ft |
| KIF szig. vezetővégek rögz. V szlopon | 1 | db | 0 | 650 | 650 Ft |
| KIF tartó fejszerkezet II. felszerelése | 1 | db | 6 500 | 5 000 | 11 500 Ft |
| KIF egyes tartóoszlop cseréje | 1 | db | 80 000 | 35 000 | 115 000 Ft |
| KIF vasoszlop bontása | 1 | db | 0 | 50 000 | 50 000 Ft |
| KIF kitámasztott faoszlop állítása | 1 | db | 78 000 | 42 000 | 120 000 Ft |
| KÖZV kár. h. áll. B;L9,8;L12;RS 6,5-11 m | 1 | db | 95 000 | 45 000 | 140 000 Ft |
| KÖZV káreseti h. áll. betono. 6,5 m-ig | 1 | db | 85 000 | 52 000 | 137 000 Ft |
| KÖZV káreseti h. áll. bet.fémo. 6,5 m-ig | 1 | db | 115 000 | 52 000 | 167 000 Ft |
| KÖZV káreseti h. áll. bet.fémo. 6,5-11 m | 1 | db | 210 000 | 65 000 | 275 000 Ft |
| KÖZV káreseti h. áll. tőcs. o. 6,5 m-ig | 1 | db | 115 000 | 65 000 | 180 000 Ft |
| KÖZV káreseti h. áll. tőcs. o. 6,5-11 m | 1 | db | 285 000 | 85 000 | 370 000 Ft |
| Védőcső felszerelése egyéb helyeken | 1 | m | 6 500 | 3 200 | 9 700 Ft |
| Védőcső felszerelése falban, süllyesztve | 1 | m | 6 500 | 5 500 | 12 000 Ft |
| Védőcső felszerelése oszlopon | 1 | m | 6 500 | 3 200 | 9 700 Ft |
| Védőcső felszerelése tartószerkezetre | 1 | m | 6 500 | 1 850 | 8 350 Ft |
| Védőcső leszerelése egyéb helyekről | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Védőcső leszerelése falból, süllyesztve | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Védőcső leszerelése oszlopról | 1 | m | 0 | 320 | 320 Ft |
| Védőcső leszerelése tartószerkezetről | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Védőcső, kábel rögzítő bilincs felsz. | 1 | db | 350 | 1 000 | 1 350 Ft |
| 110 mm védőcsövek lezárása (kábel van) | 1 | db | 350 | 1 000 | 1 350 Ft |
| 160 mm védőcsövek lezárása (kábel van) | 1 | db | 350 | 1 000 | 1 350 Ft |
| 200 mm védőcsövek lezárása (kábel van) | 1 | db | 360 | 1 000 | 1 360 Ft |
| 110 mm védőcsövek lezárása (kábel nincs) | 1 | db | 360 | 1 000 | 1 360 Ft |
| 160 mm védőcsövek lezárása (kábel nincs) | 1 | db | 360 | 1 000 | 1 360 Ft |
| 200 mm védőcsövek lezárása (kábel nincs) | 1 | db | 360 | 1 000 | 1 360 Ft |
| KIF végfeszítő fejsz. II. felszerelése | 1 | db | 8 500 | 5 000 | 13 500 Ft |
| 2 ” tűzihorganyzott acél védőcső | 1 | m | 3 000 | 2 200 | 5 200 Ft |
| 3 ” tűzihorganyzott acél védőcső | 1 | m | 3 200 | 2 200 | 5 400 Ft |
| 63 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) | 1 | m | 850 | 1 000 | 1 850 Ft |
| 90 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) | 1 | m | 1 100 | 1 000 | 2 100 Ft |
| 110 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) | 1 | m | 1 600 | 1 000 | 2 600 Ft |
| 160 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) | 1 | m | 2 000 | 1 000 | 3 000 Ft |
| 200 mm átmérőjű KPE védőcső (P-6) | 1 | m | 2 500 | 1 500 | 4 000 Ft |
| 90 mm átmérőjű KPE védőcső (P-2,5) | 1 | m | 1 200 | 1 500 | 2 700 Ft |
| 110 mm átmérőjű KG védőcső | 1 | m | 1 400 | 800 | 2 200 Ft |
| 160 mm átmérőjű KG védőcső | 1 | m | 1 600 | 800 | 2 400 Ft |
| 200 mm átmérőjű KG védőcső | 1 | m | 2 300 | 800 | 3 100 Ft |
| 110 mm átmérőjű acél védőcső | 1 | m | 3 500 | 1 200 | 4 700 Ft |
| 160 mm átmérőjű acél védőcső | 1 | m | 4 000 | 1 200 | 5 200 Ft |
| 200 mm átmérőjű acél védőcső | 1 | m | 4 500 | 1 200 | 5 700 Ft |
| Védőcső átjárhatóvá tétele | 1 | db | 0 | 2 000 | 2 000 Ft |
| Csomózó doboz elhelyezése | 1 | db | 600 | 250 | 850 Ft |
| Felszálló vezeték kiépítése | 1 | db | 3 500 | 2 200 | 5 700 Ft |
| Gyengeáramú csatl. le- és visszaszer. | 1 | db | 0 | 12 500 | 12 500 Ft |
| Kábelbontás árokból, I. | 1 | m | 0 | 250 | 250 Ft |
| Kábelbontás árokból, II. | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Kábelbontás árokból, III. | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Kábelbontás sz. aknából, I. | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Kábelbontás sz. aknából, II. | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Kábelbontás sz. aknából, III. | 1 | m | 0 | 300 | 300 Ft |
| Kábelbontás tartószerkezetről, I. | 1 | m | 0 | 450 | 450 Ft |
| Kábelbontás tartószerkezetről, II. | 1 | m | 0 | 650 | 650 Ft |
| Kábelbontás tartószerkezetről, III. | 1 | m | 0 | 800 | 800 Ft |
| Kábelbontás védőcsőből, I. | 1 | m | 0 | 650 | 650 Ft |
| Kábelbontás védőcsőből, II. | 1 | m | 0 | 750 | 750 Ft |
| Kábelbontás védőcsőből, III. | 1 | m | 0 | 850 | 850 Ft |
| Kábelbújtatás I. kábeleknél | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Kábelbújtatás II. kábeleknél | 1 | db | 0 | 1 750 | 1 750 Ft |
| Kábelbújtatás III. kábeleknél | 1 | db | 0 | 1 850 | 1 850 Ft |
| Kábelek járdalap védelmének bontása | 1 | m2 | 0 | 1 200 | 1 200 Ft |
| Kábelek járdalap védelmének építése | 1 | m2 | 1 650 | 2 400 | 4 050 Ft |
| Kábelek műanyag lap védelmének bontása | 1 | db | 0 | 350 | 350 Ft |
| Kábelek műanyag lap védelmének építése | 1 | db | 450 | 120 | 570 Ft |
| Kábel erek színjelölése zsugorcsővel | 1 | klt | 600 | 480 | 1 080 Ft |
| Kábelfektetés árokba, homokágyba, I. NYCWY 4x10 mm2 | 1 | m | 1 650 | 350 | 2 000 Ft |
| Kábelfektetés árokba, homokágyba, II.NAYY-J 4x95 mm2 | 1 | m | 2 450 | 350 | 2 800 Ft |
| Kábelfektetés árokba, homokágyba, III., alumínium erű | 1 | m | 2 200 | 350 | 2 550 Ft |
| Kábeljelző kő elhelyezése | 1 | db | 3 000 | 2 500 | 5 500 Ft |
| Kábeltéglázás bontása | 1 | db | 0 | 350 | 350 Ft |
| Kábeltéglázás építése | 1 | db | 260 | 300 | 560 Ft |
| KIF 1 szál cs. v. sodr. bont. 25-50 mm2 | 1 | km | 0 | 32 000 | 32 000 Ft |
| KIF 1 szál cs. v. sodr. bont. 70-120 mm2 | 1 | km | 0 | 42 000 | 42 000 Ft |
| KIF szigetelt vezetékköteg bontása 50 | 1 | km | 0 | 54 000 | 54 000 Ft |
| KIF szigetelt vezetékköteg bontása 95 | 1 | km | 0 | 78 000 | 78 000 Ft |
| KIF szigetelt vezetékköteg terítése 50 | 1 | km | 0 | 181 000 | 181 000 Ft |
| KIF szigetelt vezetékköteg terítése 95 | 1 | km | 0 | 212 000 | 212 000 Ft |
| KIF tartókötés bontása | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| KIF tartókötés készítése | 1 | db | 8 500 | 3 200 | 11 700 Ft |
| KIF tartószigetelő bontása | 1 | db | 0 | 800 | 800 Ft |
| KIF tartószigetelő felszerelése | 1 | db | 2 500 | 850 | 3 350 Ft |
| KIF feszítő szigetelő bontása | 1 | db | 0 | 800 | 800 Ft |
| KIF feszítő szigetelő felszerelése | 1 | db | 3 500 | 1 000 | 4 500 Ft |
| KIF végkötés cs. vezetéken 50 mm2-ig | 1 | db | 5 000 | 2 200 | 7 200 Ft |
| KIF végkötés cs. vezetéken 70 mm2-től | 1 | db | 5 000 | 2 500 | 7 500 Ft |
| KIF végkötés szig. hál. kúpos v.-vel | 1 | db | 5 000 | 2 200 | 7 200 Ft |
| KIF végkötés bontása | 1 | db | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| KÖF végkötés 120 mm2 sodronyra | 1 | db | 1 500 | 1 800 | 3 300 Ft |
| KÖF végkötés 50-95 mm2 sodronyra | 1 | db | 1 200 | 2 000 | 3 200 Ft |
| KÖZV vezeték kötegelés | 1 | m | 0 | 500 | 500 Ft |
| KÖZV vezetékköteg terítése 1,2 érszig. | 1 | m | 0 | 250 | 250 Ft |
| Leszálló vezeték bontása OTR állomáson | 1 | db | 0 | 3 600 | 3 600 Ft |
| Leszálló vezeték építése OTR állomáson | 1 | db | 5 500 | 4 500 | 10 000 Ft |
| Műanyag kábeljelző szalag elhelyezése | 1 | m | 40 | 40 | 80 Ft |
| Védőcső bontása kábelárokból | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Védőcső elhelyezése kábelárokban | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m alatt, I. | 1 | m | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m alatt, II. | 1 | m | 0 | 1 850 | 1 850 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m alatt, III. | 1 | m | 0 | 1 950 | 1 950 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, I. | 1 | m | 0 | 2 800 | 2 800 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, II. | 1 | m | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| Védőcsőbe kábelbehúzás 10 m felett, III. | 1 | m | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| Végelz. belt. 1 kV m.szig.k. 95-240 mm2 | 1 | klt | 22 500 | 12 000 | 34 500 Ft |
| Végelz. belt. 1 kV p.szig.k. 95-240 mm2 | 1 | klt | 28 500 | 15 000 | 43 500 Ft |
| Végelz. belt. 1 kV m.szig.k. 50 mm2-ig | 1 | klt | 15 000 | 8 000 | 23 000 Ft |
| Végelz. belt. 1 kV p.szig.k. 50 mm2-ig | 1 | klt | 7 500 | 5 500 | 13 000 Ft |
| ÖK egyenes 1 kV m.szig.k. 95-240 mm2 | 1 | klt | 14 500 | 12 500 | 27 000 Ft |
| ÖK egyenes 1 kV p.szig.k. 95-240 mm2 | 1 | klt | 22 000 | 12 500 | 34 500 Ft |
| ÖK egyenes 1 kV m.szig.k. 50 mm2-ig | 1 | klt | 20 000 | 12 500 | 32 500 Ft |
| ÖK egyenes 1 kV p.szig.k. 50 mm2-ig | 1 | klt | 16 500 | 12 500 | 29 000 Ft |
| Elágazó 1 kV m.szig. kábelre | 1 | klt | 14 500 | 12 500 | 27 000 Ft |
| Végelzáró kült.1 kV k., földön 50 mm2-ig | 1 | klt | 5 500 | 5 000 | 10 500 Ft |
| Végelz. kült.1 kV k., földön 95-240 mm2 | 1 | klt | 6 500 | 5 500 | 12 000 Ft |
| Végelzáró kült.1 kV k., fenn 50 mm2-ig | 1 | klt | 6 500 | 6 500 | 13 000 Ft |
| Végelz. kült.1 kV k., fenn 95-240 mm2 | 1 | klt | 6 500 | 8 500 | 15 000 Ft |
| Végelzáró belt. 20 kV m.szig.kábelre | 1 | klt | 25 000 | 12 000 | 37 000 Ft |
| ÖK egyenes 20 kV m.szig.kábelre | 1 | klt | 100 000 | 15 000 | 115 000 Ft |
| ÖK egyenes 20 kV p.szig. kábelre | 1 | klt | 100 000 | 15 000 | 115 000 Ft |
| ÖK egyenes 20 kV vegyes szig. kábelre | 1 | klt | 100 000 | 15 000 | 115 000 Ft |
| Végelz. kült. 20 kV m. szig. k. földön | 1 | klt | 30 000 | 15 000 | 45 000 Ft |
| Végelz. kült. 20 kV m. szig. k. fenn | 1 | klt | 30 000 | 15 000 | 45 000 Ft |
| Végelzáró belt. 10 kV m.szig.kábelre | 1 | klt | 25 000 | 12 000 | 37 000 Ft |
| ÖK egyenes 10 kV m.szig.kábelre | 1 | klt | 90 000 | 15 000 | 105 000 Ft |
| ÖK egyenes 10 kV p.szig.kábelre | 1 | klt | 90 000 | 15 000 | 105 000 Ft |
| ÖK egyenes 10 kV vegyes.szig.kábelre | 1 | klt | 90 000 | 16 500 | 106 500 Ft |
| Áramkötés bont. csav. k. elemmel földön | 1 | db | 0 | 1 200 | 1 200 Ft |
| Áramkötés bont. csav. k. elemmel fenn | 1 | db | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| Áramkötés kész. csav. k. elemmel földön | 1 | db | 1 200 | 1 500 | 2 700 Ft |
| Áramkötés kész. csav. k. elemmel fenn | 1 | db | 1 200 | 1 800 | 3 000 Ft |
| Áramkötés kész. préselt k.elemmel földön | 1 | db | 1 000 | 1 200 | 2 200 Ft |
| Áramkötés kész. préselt k.elemmel fenn | 1 | db | 1 000 | 1 500 | 2 500 Ft |
| Áramút bontása és létesítése földön | 1 | db | 0 | 500 | 500 Ft |
| Áramút bontása és létesítése fenn | 1 | db | 0 | 600 | 600 Ft |
| Húzószil. toldókötés v.sodronyra 120 mm2 | 1 | db | 8 500 | 1 500 | 10 000 Ft |
| Húzószil. t. kötés v.sodronyra 50-95 mm2 | 1 | db | 8 500 | 1 200 | 9 700 Ft |
| Javító kötés 1 kV-os kábelen (1 ér) | 1 | klt | 1 200 | 5 190 | 6 400 Ft |
| Javító kötés 1 kV-os kábelen (2 ér) | 1 | klt | 1 500 | 5 500 | 7 000 Ft |
| Javító kötésKÖF kábelen (1 ér) | 1 | klt | 6 500 | 4 500 | 11 000 Ft |
| Javító kötésKÖF kábelen (2 ér) | 1 | klt | 6 500 | 4 500 | 11 000 Ft |
| Köpenyszigetelés javítása kábelen | 1 | db | 2 500 | 350 | 2 850 Ft |
| Szigetelés helyreállítása kábeléren | 1 | db | 1 500 | 350 | 1 850 Ft |
| KIF kábelér toldása | 1 | db | 1 200 | 1 800 | 3 000 Ft |
| Kábelszerelvény bontása, magasban | 1 | db | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Kábelszerelvény bontása, földön | 1 | db | 0 | 1 800 | 1 800 Ft |
| LT jelű k.elem cseréje csavaros k.elemre | 1 | db | 1 500 | 1 850 | 3 350 Ft |
| Szigetelt vez.köteg ereinek szigetelése | 1 | klt | 450 | 550 | 1 000 Ft |
| KÖZV k. hibák jav. új "T" kötéssel | 1 | db | 45 000 | 12 000 | 57 000 Ft |
| KÖZV k. hibák jav. új f. kívüli felfűzés | 1 | db | 45 000 | 22 500 | 67 500 Ft |
| KÖZV k. hibák jav. új felfűzés oszlopban | 1 | db | 52 000 | 18 500 | 70 500 Ft |
| Pólyás áramkötés bontása szabadvezetéken | 1 | db | 0 | 1 200 | 1 200 Ft |
| T-csatlakozó szer. végelzáróval KÖF k. | 1 | klt | 35 000 | 12 500 | 47 500 Ft |
| Szigetelt vezeték erének toldása | 1 | db | 0 | 500 | 500 Ft |
| Vezeték ér toldása | 1 | db | 1 500 | 1 500 | 3 000 Ft |
| KÖF szakaszoló-kapcsoló beépítése | 1 | db | 0 | 1 200 | 1 200 Ft |
| KÖF túlfeszültség védelmi ber. bontása | 1 | klt | 0 | 4 500 | 4 500 Ft |
| KÖF túlfeszültség védelmi ber. építése | 1 | klt | 0 | 6 500 | 6 500 Ft |
| KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése | 1 | db | 26 500 | 7 800 | 34 300 Ft |
| KÖZV lámpakar (hosszú) leszerelése | 1 | db | 0 | 7 800 | 7 800 Ft |
| KÖZV lámpakar (rövid) felszerelése | 1 | db | 22 500 | 6 500 | 29 000 Ft |
| KÖZV lámpakar (rövid) leszerelése | 1 | db | 0 | 5 500 | 5 500 Ft |
| KÖZV lámpatest (alacsony) felszerelése | 1 | db | 68 000 | 5 500 | 73 500 Ft |
| KÖZV lámpatest (alacsony) leszerelése | 1 | db | 0 | 5 500 | 5 500 Ft |
| KÖZV lámpatest (magas) felszerelése | 1 | db | 95 000 | 5 500 | 100 500 Ft |
| KÖZV lámpatest (magas) leszerelése | 1 | db | 0 | 5 500 | 5 500 Ft |
| KÖZV panel szerelése | 1 | klt | 15 000 | 6 580 | 21 580 Ft |
| LPE 40 védőcső fektetése | 1 | m | 600 | 200 | 800 Ft |
| LPE 110 védőcső fektetése | 1 | m | 1 200 | 250 | 1 450 Ft |
| Átjárhatósági vizsgálat | 1 | m | 0 | 350 | 350 Ft |
| Nyomáspróba LPE csövön | 1 | db | 0 | 50 | 50 Ft |
| Sz.keretének szintbe helyezése, pótlása | 1 | db | 0 | 600 | 600 Ft |
| Többletköltség 1F csatlakozó bontásánál | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Többletköltség 3F csatlakozó bontásánál | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Többletköltség 1F csatlakozó építésénél | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Többletköltség 3F csatlakozó építésénél | 1 | db | 0 | 1 500 | 1 500 Ft |
| Csatl. vez. bontása mérőtől kihúzva 1F | 1 | db | 0 | 15 000 | 15 000 Ft |
| Csatl. vez. bontása mérőtől kihúzva 3F | 1 | db | 0 | 18 000 | 18 000 Ft |
| Csatl. vez. bontása TT-tól, FH-tól 1F | 1 | db | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| Csatl. vez. bontása TT-tól, FH-tól 3F | 1 | db | 0 | 3 500 | 3 500 Ft |
| Csatl. vez. kiépítése mérőig behúzva 1F | 1 | db | 100 | 3 500 | 3 600 Ft |
| Csatl. vez. kiépítése mérőig behúzva 3F | 1 | db | 100 | 3 500 | 3 600 Ft |
| Csatl. vez. kiépítése TT-ig, FH-ig 1F | 1 | db | 100 | 3 500 | 3 600 Ft |
| Csatl. vez. kiépítése TT-ig, FH-ig 3F | 1 | db | 5 500 | 3 500 | 9 000 Ft |
| Megmaradó csatlakozó beszabályozása | 1 | db | 0 | 1 400 | 1 400 Ft |
| KÖZV új fogyasztói csatlakozó bekötése | 1 | db | 0 | 25 000 | 25 000 Ft |
| Csoportos lámpabúra csere, vagy pótlás | 1 | db | 15 000 | 350 | 15 350 Ft |
| Csop. fényforrás csere kosaras nélkül | 1 | db | 3 000 | 30 | 3 030 Ft |
| Csop. fényforrás csere kosarassal | 1 | db | 3 000 | 500 | 3 500 Ft |
| Csoportos szerelvénylap csere | 1 | db | 15 000 | 1 500 | 16 500 Ft |
| Közvil. üzemkészség ellenőrző bejárás | 1 | db | 0 | 25 000 | 25 000 Ft |
| Egyedi ff. csere bej. kosaras nélkül | 1 | db | 3 000 | 30 | 3 030 Ft |
| Egyedi ff. csere bej. kosarassal | 1 | db | 3 000 | 500 | 3 500 Ft |
| Egyedi ff. csere helysz. kosaras nélkül | 1 | db | 3 000 | 30 | 3 030 Ft |
| Egyedi ff. csere helysz. kosarassal | 1 | db | 3 000 | 500 | 3 500 Ft |
| HF vevő csere | 1 | db | 8 500 | 4 500 | 13 000 Ft |
| Kézi vezérlés kapcsoló csere | 1 | db | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Kompakt ff. üz. csop. ff. cserék között | 1 | db | 0 | 500 | 500 Ft |
| Kompakt ff. üz. csop. ff. csere nélkül | 1 | db | 0 | 500 | 500 Ft |
| KÖZV kábelhibák javítása betoldással | 1 | db | 52 000 | 14 500 | 66 500 Ft |
| KÖZV kábelhibák javítása (egyszeri hiba) | 1 | db | 40 000 | 12 000 | 52 000 Ft |
| Közvilágítási kapcsoló panel csere | 1 | klt | 0 | 4 500 | 4 500 Ft |
| Közvilágítási kapcsoló szekrény csere | 1 | klt | 285 000 | 25 000 | 310 000 Ft |
| Lámpakarok cseréje | 1 | db | 0 | 9 500 | 9 500 Ft |
| Lámpatest cseréje | 1 | db | 0 | 8 500 | 8 500 Ft |
| Mágneskapcsoló csere | 1 | db | 12 500 | 2 500 | 15 000 Ft |
| KÖZV érintésvédelem ellenőrzése javítása | 1 | db | 2 500 | 1 500 | 4 000 Ft |
| Év. bekötés KÖF és KIF szabadvezetéken | 1 | db | 650 | 1 200 | 1 850 Ft |
| Földelés csatlakoztatás kiépítése | 1 | db | 0 | 2 500 | 2 500 Ft |
| Földelés mérés | 1 | db | 0 | 9 500 | 9 500 Ft |
| Rúdföldelő telepítése 1,5 m-es, toldható | 1 | m | 1 200 | 1 500 | 2 700 Ft |
| Rúdföldelő telepítése (3 m-es) | 1 | db | 4 500 | 6 500 | 11 000 Ft |
| Vízszintes földelő telepítése | 1 | db | 1 500 | 2 000 | 3 500 Ft |
| Erdőnyiladék tisztítás KÖF hálózaton | 1 | ha | 0 | 85 000 | 85 000 Ft |
| Fakivágás 10-30 cm-ig, földfelszín alatt | 1 | db | 0 | 8 500 | 8 500 Ft |
| Fakivágás 30 cm től, földfelszín alatt | 1 | db | 0 | 15 000 | 15 000 Ft |
| Füvesítés | 1 | m2 | 160 | 250 | 410 Ft |
| Bozót és cserje irtás | 1 | m2 | 0 | 600 | 600 Ft |
| Szerelőgödör járdában (nincs burkolat) | 1 | db | 0 | 9 500 | 9 500 Ft |
| Szerelőgödör járdában (van burkolat) | 1 | db | 0 | 15 500 | 15 500 Ft |
| Aggregátoros berendezés csatlakoztatása | 1 | db | 0 | 5 000 | 5 000 Ft |
| Aggregátoros berendezés üzemeltetése | 1 | óra | 3 500 | 500 | 4 000 Ft |
| KÖF kábelek feszültségpróbája | 1 | db | 0 | 65 000 | 65 000 Ft |
| Általános óradíj szerződés szerint | 1 | mó | 0 | 2 800 | 2 800 Ft |

  - A számla a megrendelésben szereplő kivitelezés I. osztályú, teljes körű megvalósítását követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után nyújtható be a Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

  - Fizetési feltételek:

  - A megrendelő biztosítja a vállalkozás megvalósulásának anyagi fedezetét. A Megrendelő a számla összegét a 3.2. pontban foglalt feltételek teljesülése esetén a szakmai teljesítés igazolását követően a kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalás útján fizeti meg a Vállalkozó Citibank Banknál vezetett 10800014-10000006-10053688 számú számlája javára. A számla kifizetésére csak a hiba és hiánymentes teljesítés-igazolás alapján kerülhet sor. A teljesítés-igazolás kiadására a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztályvezetője jogosult.

.

- Határidők:

  - A munkaterület átadása:

Megrendelő a munkaterületeket 2009. július 10-től folyamatosan adja át Vállalkozó részére.

  - A kivitelezés befejezési határideje legkésőbb: 2009. december 31.

  - A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

- Szerződő felek képviselői:

Megrendelő nevében eljáró felelős személy:

név	Lőrincz Mihály osztályvezető Városüzemeltetési Iroda

cím:	1041 Budapest, István út 14.

Tel/fax:	231-31-71

Vállalkozó nevében eljáró felelős személy:

Név: Cseri László

cím: 1045 Budapest Széchenyi tér 10.

Tel/fax:	390-22-51/272-10-39

A Megrendelő a Kbt. 306. § (3) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi.

Műszaki ellenőr:  Nagy Attila

A szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködnek.

A felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időtartama alatt rendszeres konzultációt tartanak.

A megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

Kötbér:

  - A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén naponta a késedelemmel érintett munkanem bruttó szerződéses összegének 0,5%-át, de összesen legfeljebb 20%-át köteles megfizetni

  - A Megrendelő a Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén jogosult jelen Vállalkozási szerződéstől – a Vállalkozó szerződésszegése okán – egyoldalú jognyilatkozatával elállni. A Megrendelőt ezen okból történő elállása esetén mindenképpen megilleti az elállásig terjedő időszakra számított késedelmi kötbér, egyébként pedig a szerződésszegés szabályai szerint jogosult eljárni.

  - A Vállalkozó felhatalmazza a Megrendelőt a kötbér összegének számlából történő közvetlen levonására.

  - A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.

- Jótállás:

  - A Vállalkozó a valamennyi beépített dolog illetve elvégzett munka vonatkozásában 3 év jótállást vállal a sikeres műszaki átadást követően.

  - A Vállalkozó a jótállás lejártát követően az általa végzett építési munkáért a jogszabályi követelményeknek megfelelően szavatosságot is vállal.

- Biztosítás:

  - A Vállalkozó köteles tevékenységével összefüggésben olyan biztosítási szerződést kötni, amely a Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni – kárral szemben biztosítja.

  - A Vállalkozó köteles a biztosítás érvényességét az utó-felülvizsgálati eljárás sikeres befejezéséig fenntartani.

  - A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen kivitelezési munkálatokra érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik és a felelősségbiztosítási okiratot ezen vállalkozási szerződés mellékleteként csatolja.

- Általános rendelkezések:

  - A Vállalkozó a munkaterületen és a felvonulási területen köteles a vonatkozó rendeletek szerinti munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a területek rendben- és tisztántartásáról.

  - A Vállalkozó köteles az építési terület őrzésére.

  - A kivitelezés alatt felhasznált víz- és energia költségeinek megtérítése a Vállalkozó kötelezettségét képezi.

  - Eltakarásra kerülő munkarészek esetében a Vállalkozó köteles biztosítani az eltakarás előtti szemrevételezés lehetőségét Megrendelő 3 munkanappal megelőző, faxon történő értesítése mellett.

  - A Vállalkozó a beépítendő fontosabb anyagok jellemzőiről köteles előzetesen tájékoztatást adni és anyagmintát bemutatni. Az anyagmintákat a Tervező és a Megrendelő képviselője hagyja jóvá (pl.: méret, szín, stb.). A Vállalkozó ezen jelentősebb anyagok minőségi tanúsítványait is köteles beépítés előtt átadni a Megrendelő részére. Megfelelő minőségtanúsítással nem rendelkező anyag szerkezet és berendezés nem építhető be. A minőséget tanúsító dokumentumok megszerzése a Vállalkozó feladata.

  - A Vállalkozó köteles a létesítmény kivitelezésére vonatkozó mindennemű szabvány jogszabály, egyéb előírás, szakmai szabály betartására.

  - A Vállalkozó a munkával kapcsolatos utasítást – Tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli javaslatait is ide értve – kizárólag a Megrendelőtől fogadhat el.

  - A sikeres műszaki átadás-átvétel feltételei a hiba- és hiánymentesség, az I. osztályú minőség és a szükséges dokumentációs kellékek (megvalósulási dokumentáció, mérési és nyomáspróba jegyzőkönyvek, anyagok és berendezések műbizonylatai, érvényesített garancialevelek, kezelési és karbantartási utasítások, közművek nyilatkozatai, stb.) rendelkezésre bocsátása.

  - A Vállalkozó teljesítése során köteles a Kbt. 304. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseket is maradéktalanul betartani.

- Egyéb:

  - Jelen vállalkozási szerződést szerződő felek kizárólag a Kbt. 303. §-a alapján módosíthatják.

  - Vállalkozó hozzájárul az Önkormányzattal mint megrendelővel kötött szerződés nyilvánosságra hozatalához.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb hatályos jogszabályok és szabványok, valamint a Kbt. rendelkezései irányadóak.

  - A felek jogvita esetén – amennyiben egyeztetésük nem vezetne eredményre – a pertárgy értékétől függően kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

  - Jelen vállalkozási szerződés mellékletét képezi:

1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás

Budapest, 2009. július 10.

| Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata | VIALUX Kft |
| --- | --- |
| Dr. Derce Tamás | Cseri László |
| Megrendelő | Vállalkozó |